#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Паеклей оператора ОВЕН СПК1хх с Eherbet интерфейсом (диагонали 7” и 10”)

| Аппаратные характеристики |
| --- |
| Процессор | TI Sitara 600 MHz ARM Cortex™-A8 Core |
| Частота, МГц | 600 |
| Память программ (Flash), Мб | 2 048 |
| Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти, на блок данных | 75 000 |
| Оперативная память, Мб | 512 |
| Память Retain-переменных, Кб | 64 |
| Часы реального времени (RTC) | есть, энергонезависимые1 |
| Звук | пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы |
| Дисплей |
| Тип дисплея | TFT LCD |
| Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка)2 |
| Кол-во цветов | 16.7 млн. |  |
| Диагональ, дюймы | 7’’(СПК107) или 10” (СПК110) |  |
| Разрешение | 800 × 480 |
| Рабочая зона, мм | 154,08 × 85,92 |  |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 500:1 |
| Время наработки на отказ подсветки, часов | не менее 50000 при температуре 25 °C |
| Интерфейсы |
| COM-порты | 3 × RS-485, 2 × RS-232 Тип разъема DB9M; гальваническая изоляция отсутствует; Сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B Все интерфейсы являются независимыми Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН3 В комплект поставки входит Адаптер СПК1ХХ, представляющий собой переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер имеет встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей. |
| Ethernet | 1 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов и web-визуализации Поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave)3 |
| USB Device | 1 × USB 2.0 B (для загрузки проектов и подключения в режиме Mass Storage Device) |
| USB Host | 1 × USB 2.0 A (для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов) |
| SD Card | для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов |
| Питание |
| Тип питающего напряжения | постоянное |
| Диапазон питающего напряжения | 12…28 |
| Номинальное напряжение питания | 24 |
| Макс. пусковой потребляемый ток, А | 14 |
| Макс. потребляемая мощность4, Вт | 10 |
| Сопротивление изоляции, МОм | 20 при 500 В постоянного тока |
| Изоляция по напряжению, В | 500 В переменного тока (не более минуты) |
| Корпус |
| Конструктивное исполнение | для щитового крепления |
| Тип вентиляции | естественная вентиляция |
| Виброустойчивость | в диапазоне 10…25 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением до 2G в течение 30 минут |
| Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм | (204 × 149 × 37) ± 1 |  |
| Установочные размеры (ширина × высота), мм | 191 × 137 × 33 |  |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ14254: |
| - с лицевой стороны | IP65 |
| - со стороны разъемов | IP20 |
| Общие характеристики |
| Рабочая температура, °C | 0…60 |
| Рабочая влажность, % | 10…90 (без конденсации) |
| Температура хранения, °C | -25…+55 |
| Масса брутто, кг | 1.2 |  |
| Средний срок службы, лет | 12 лет |
| Среднее время наработки на отказ, часов | 50 000 |

1Точность хода часов реального времени ±0,7 секунд в сутки при 25 °C. Питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
2Яркость подсветки может быть изменена программно.
3Имеется возможность реализации нестандартных протоколов.
4При включении пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый  блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24.