Преобразователь интерфейсов протокола MODBUS ОВЕН МКОН. Технические характеристики

| НаМодельименование | Значение |
| --- | --- |
| Модель исполнения | МКОН-230 | МКОН-24 |
| Питание |
| Напряжение питания (номинальное) | 85…264 (230) В переменного тока | 10…48 (24) В постоянного тока |
| Частота тока (номинальная) | (45…65) 50 Гц | – |
| Максимальная мощность потребления, не более | 6 ВА | 6 Вт |
| Гальваническая изоляция | Есть, основная усиленная | Есть, дополнительная |
| Электрическая прочность изоляции, не менее | 2300 В |
| RS-485 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave) |
| Скорость передачи данных | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Максимальная длина линии | 1200 м |
| Адрес в сети по умолчанию | 1 |
| Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более | 32 |
| Ethernet |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (Master/Slave) |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/c |
| Разъем | 8P8C (RJ45) |
| Адрес в сети по умолчанию | 192.168.1.99 |
| Маска адреса в сети по умолчанию | 255.255.255.0 |
| IP-адрес для выхода в Интернет по умолчанию | 192.168.1.1 |
| SlaveID по умолчанию (неизменный параметр) | 1 |
| Количество Slave-устройств в сети, не более | 31 |
| USB |
| Тип | USB 2.0 (Micro-USB) |
| Питание | Есть |
| Корпус |
| Тип корпуса | Для крепления наDIN-рейку |
| Габаритные размеры | 90,0×62,0×53,6 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Общие характеристики |
| Масса, не более | 0,15 кг |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 80 000 ч |