| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Модели изделий | ПР102-230, | ПР102-Н24 |
| Программирование |  |  |
| Среда программирования | OwenLogic |
| Объем Retain-памяти | 1016 байт |
| Стек | Динамический |
| Память ПЗУ | 128 кбайт |
| Память ОЗУ | 32 кбайт |
| Интерфейс программирования | USB |
| Интерфейс RS-485 |  |
| Количество | До 2 шт. |
| Протокол связи | Modbus RTU/ASCII |
| Режим | Master/Slave |
| Объем памяти для сетевых переменных (режим Slave) | 128 байт |
| Количество подключаемых модулей расширения | не более 2 |
| Модули расширения | ПРМ |
| Дискретные входы |  |
| Количество | До 24 |
| Номинальное напряжение питания | ≈230 В | =24 В |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1 – 4 и 5 - 8) |
| Аналоговые входы |  |
| Количество | - | До 8 |
| Тип измеряемых сигналов | - | 0…10 В 4…20 мА 0…300 кОм Дискретный |
| Предел основной приведенной погрешности | - | ±0,5 % |
| Период обновления результатов измерения четырех каналов | - | 20 мс |
| Работа в дискретном режиме | - | Да |
| Дискретные выходы |  |
| Тип | Р - Релейный (нормально-разомкнутый) К - Оптопара транзисторная n-p-n типа |
| Допустимый ток нагрузки, не более |  |
| Р: | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ >0,95 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| К: | 0,2 А при напряжении не более 60 В постоянного тока |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная |
| Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование |  |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная |
| Вычислительные ресурсы и дополнительное оборудование |  |
| Минимальное время цикла | 1 мс (зависит от сложности программы) |
| Модули расширения | Да |
| Встроенные часы реального времени | Да |