Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Общие характеристики |
| Диапазон задаваемой уставки температуры | –30...+15 °С (заводская установка +7 °С) |
| Дифференциал | Настраиваемый, 2...10 °С (заводская установка 2 °С) |
| Тип чувствительно элемента | Капиллярная трубка без термобаллона |
| Тип наполнителя | Парообразный |
| Длина капиллярной трубки | 1; 2; 3; 4; 6; 11,5 м (в зависимости от модификации) |
| Подключение сигнальных проводов | К винтовым клеммам прибора |
| Диаметр подключаемого кабеля | 3...8 мм |
| Сопротивление изоляции (питание-корпус) при 400 В: при +20 °С на верхнем пределе рабочего диапазона температур | 20 МОм 5 МОм |
| Управляющий выход | Однополюсный перекидной контакт SPDT |
| Электрическая нагрузка на контактную систему | АС-1 (16 А, 400 В) АС-3 (16 А, 400 В) АС-15 (10 А, 400 В) DC-13 (12 Вт, 220 В) |
| Сброс | Автоматический |
| Конструктивные параметры |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Виброустойчивость по ГОСТ Р 52931 | N2 |
| Масса прибора, не более: РТ50-1 РТ50-2 РТ50-3 РТ50-4 РТ50-6 РТ50-11,5 | Брутто/нетто 0,55/0,41 кг 0,58/0,43 кг 0,63/0,47 кг 0,67/0,51 кг 0,73/0,57 кг 1,01/0,81 кг |
| Габаритные размеры упаковки (Д × Ш × В) | 245 × 145 × 70 мм |
| Характеристики надежности |
| Срок службы, не менее | 10 лет |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающей среды | –40...+65 °С |
| Температура чувствительного элемента, не более | +120 °С |
| Относительная влажность, не более | 80 % (при +25 °С) |
| Атмосферное давление | 84...106,7 кПа |