Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип коммутируемого тока | Переменный ток |
| Тип коммутируемой сети | Однофазная/Трёхфазная* |
| Допустимые схемы включения для трёхфазной нагрузки | «Звезда», «Звезда с нейтралью», «Треугольник» |
| Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная/Индуктивная |
| Коммуутируемое напряжение | 40...440 VAC |
| Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 90...250 VAC |
| Входное сопротивление | 900 Ом |
| Пороги включения/выключения | 90 VAC / 10 VAC |
| Типы выходных силовых элементов | Тиристоры |
| Вид коммутации | С контролем перехода через «ноль» |
| Максимальное пиковое напряжение | 900 VAC (9 класс) |
| Потребляемый ток в сети управления | 3...35 А |
| Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC |
| Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА |
| Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
| Максимальная частота коммутации | 50 Гц |
| Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
| Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |

* – для коммутации трехфазной нагрузки необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу.

Условия эксплуатации твердотельных реле серий HDH-xx44.ZA2 (согласно ГОСТ 15150)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха | -30…+70° С |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Относительная влажность | ≤80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |