Технические характеристики ОВЕН КХУ1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Модификация | КХУ-24.ПЧ | КХУ-220.ПЧ |
| Диапазон напряжения питания | 19…30 В (номинальное 24 В) | 94…264 В (номинальное 120...230 В, при 47…63 Гц) |
| Потребляемая мощность, не более | 10 Вт | 17 ВА |
| Сетевые возможности |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Конструкция |
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123×90×58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Средний срок службы | 8 лет |
| Номинальное напряжение питания | 24 В (постоянный ток) | 230 В (постоянный ток) |
| Максимально допустимое напряжение питания | 30 В (постоянный ток) | 264 В (постоянный ток) |
| Тип подключаемого датчика | Механические коммутационные устройства (реле, контакты кнопок и выключателей) |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8) |
| Аналоговые входы |
| Количество | 4 |
| Тип датчика | Pt1000: α = 0,00385 1/°С (-200...+850 °C)/ 4…20 мА |
| Предел основной приведенной погрешности | ±0,5 % |
| Гальваническая развязка | Отсутствует |
| Дискретные выходы |
| Количество выходных устройств | 8 |
| Тип выходного устройства | Дискретный, релейные (нормально-разомкнутые контакты) |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более: |
| – для цепи постоянного тока | 30 (резистивная нагрузка) |
| – для цепи переменного тока | 250 (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А | 3 А |
| Допустимый ток нагрузки, не менее | 10 мА (при 5 В постоянного тока) |
| Механический ресурс реле, не менее | 10 000 000 циклов |
| Аналоговые выходы |
| Количество выходных устройств | 2 |
| Тип выходного устройства | ЦАП 0…10 В |
| Внешняя нагрузка не более | 1 кОм |
| Гальваническая развязка | Индивидуальная |