Преобразователи давления серии ОВЕН ПД180

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Выходной сигнал | 4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля» |
| Основная приведенная погрешность | 0,25 %; 0,5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | -40…+100 °С |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,6 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 0,9 Вт |
| Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | есть |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Помехоустойчивость | класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –20…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | Сертификат СИ на стадии получения |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес датчика без упаковки / в упаковке | 0,3 кг / 0,4 кг |
| Присоединение к измеряемому процессу | CLAMP по стандарту DIN 32676 – размеры DN15 (20), DN25 (32, 40), DN50 Молочная гайка по стандарту DIN 11851 – размеры DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 |
| Тип электрического соединения | электроразъём EN 175301-803 форма А (DIN 43650 A) |
| Габаритный размер, не более | 92×27 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Давление перегрузки разрушения | не менее 400 % от ВПИ |