Термосопротивления  с цифровым интерфейсом RS-485 серии ОВЕН ДТСхх5М.RS. Информация для заказа.

ДТСХX5M-Х.Х.Х.Х.RS

ДТС125М-Х.1,0.60.RS

Пример обозначения при заказе: ОВЕН ДТС045М-100М.0,5.120.МГ.RS

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления медный 100М, модель конструктивного исполнения 045, класс точности 0,5 %, с длиной монтажной части 120 мм, металлической коммутационной головкой, со встроенным нормирующим преобразователем RS-485, диапазоном преобразования температур: -50…+180 °С.

Пример обозначения при заказе: ДТС035М-Pt100.0,25.120.RS

Это означает, что к изготовлению и поставке подлежит термометр сопротивления платиновый Pt100, модель конструктивного исполнения 035, класс точности 0,25 %, с длиной монтажной части 120 мм, пластиковой коммутационной головкой, со встроенным нормирующим преобразователем RS-485, диапазоном преобразования температур: -50…+300 °С.

Для обозначения при заказе используется стандартная маркировка для производимых компанией ОВЕН датчиков температуры со следующими отличиями:

- после обозначения конструктивного исполнения (модели) датчика указывается заглавная буква «М», указывающая на то, что датчик выполнен с увеличенной коммутационной головкой под нормирующий преобразователь;

- в конце маркировки, перед диапазоном преобразования, через точку приписывается заглавная буква «RS», обозначающая наличие встроенного в головку датчика нормирующего преобразователя с выходным сигналом RS-485.