ОВЕН ПЧВ1 [М01].  Серия преобразователей частоты . Технические характеристики.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Питающая сеть | 1×220 В (0,75…2,2 кВт) и 3×380 В (0,75…22 кВт) |
| Выходное напряжение | 3×220 В (0,75…2,2 кВт) и 3×380 В (0,75…22 кВт) |
| Выходная частота | 0...600 Гц – при скалярном управлении 0...300 Гц – при векторном управлении |
| Режим управления | Скалярное U/f с установкой трех точек SVC векторное управление |
| Перегрузочная способность | 1-фазные ПЧ: 150 % – 20 с, 180 % – 0,5 с 3-фазные ПЧ: 150 % – 60 с, 180 % – 5 с, 200 % – 0,5 с |
| Момент торможения через встроенный тормозной ключ | 20 % без внешнего тормозного резистора 50…100 % с использованием внешнего тормозного резистора |
| Локальная панель оператора | Настройка, мониторинг параметров, отображение кода ошибки |
| Интерфейс | RS-485 |
| Цифровые входы | 4 (сухой контакт) |
| Аналоговые входы | 1 (0/4…20 мА и 0…10 В) |
| Цифровые выходы | 1 релейный (~240 В, 3 А – в AC и ~30 В, 5 А – в DC) 1 транзисторный (="24 В, 50 мА) |
| Аналоговые выходы | 1 (0…10 В, 0/4…20 мА) |
| Встроенные регуляторы | ПИД-регулятор ; Встроенный ПЛК (программный автомат) |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | -10…+50 ºС при влажности <90 %, при температуре выше 40 ºС – снижение выходных характеристик |
| Температура при хранении и транспортировке | -30...+60 °C |
| Длина моторного кабеля (без внешнего дросселя) | <100 м |

Таблица 2. Номинальных значений выходных токов

| Модификация | Тип питания | Iном.вых, А | P, кВт двигателя |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЧВ1-К75-А [М01] | 1-но фазный ~220 В | 4,0 | 0,75 |
| ПЧВ1-1К5-А [М01] | 1-но фазный ~220 В | 7,0 | 1,5 |
| ПЧВ1-2К2-А [М01] | 1-но фазный ~220 В | 10,0 | 2,2 |
| ПЧВ1-К75-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 3,0 | 0,75 |
| ПЧВ1-1К5-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 4,0 | 1,5 |
| ПЧВ1-2К2-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 5,0 | 2,2 |
| ПЧВ1-4К0-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 9,5 | 4,0 |
| ПЧВ1-5К5-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 13,0 | 5,5 |
| ПЧВ1-7К5-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 17,0 | 7,5 |
| ПЧВ1-11К-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 25,0 | 11,0 |
| ПЧВ1-15К-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 32,0 | 15,0 |
| ПЧВ1-18К-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 38,0 | 18,5 |
| ПЧВ1-22К-В [М01] | 3-х фазый ~380 В | 45,0 | 22,0 |