Технические характеристики

| Параметр и ед. измерения | Букв.обозние | Значение | Режим изм-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |
| Ток утечки на выходе в выключенном состоянии (пиковое значение), мА | Iут.вых |  | ±6,0 | Uвх =1,6 В; Uком =±800 В |
| Выходное остаточное напряжение (пиковое значение), В | Uос |  | 1,5 | Uвх =4,2 В; Iком = ~25, 40, 80, 100, 125 А |
|  |  |  | 1,6 | Uвх =4,2 В; Iком = ~63 А |
| Входной ток, мА | Iвх | 7 | 12 | Uвх =4,2 В; Uвх =32 В |
| Время включения/время выключения, мс/мс | tвкл/tвыкл |  | 40/10 | Uвх =5 В; Uком =60 В; Rн = 100 Ом; fком =50 Гц |

### Рекомендуемые режимы эксплуатации

| Параметра, ед. измерения | Букв. Обозн-е | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |
| Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~60 | ~420 |
| Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 5 | 25 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | 0 | 1,0 |
| Рабочий диапазон температур, °С | Tокр | -40 | +85 |

### Предельно допустимые режимы эксплуатации

| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |
| Максимальное пиковое напряжение на выходе в выключенном состоянии, В | Uпик |  | ±800 |
| Коммутируемое напряжение, среднеквадратичное значение, В | Uком | ~60 | ~510 |
| Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл | 4,2 | 32 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл | -3,5 | 1,6 |
| Температура перехода, °С | Tп | -40 | +125 |