## Технические характеристики модуля с аналоговыми выходами

## ОВЕН МУ210-501

| Выходы |
| --- |
| Количество выходов | 8 AO |
| Разрядность ЦАП | 12 бит |
| Тип выходного сигнала | 0…20 мА 4…20 мА | 0…1 В | 0…10 В |
| Характеристики аналоговых выходов (AO) |
| Гальваническая развязка между выходами | есть |
| Прочность гальванической изоляции | 350 В |
| Время прогрева ЦАП | 10 мин. |
| Предел основной приведенной погрешности | ±0,25 % |
| Максимальная пульсация выходного сигнала | 25 мкА | 10 мВ | 10 мВ |
| Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех | 0,2 % |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 °С | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % |
| Настраиваемые ограничения скорости изменения сигнала на выходе | 1…1024 мА/с | 0,25…1024 В/с | 0,5…1024 В/с |
| Защита от короткого замыкания на выходе | есть |
| Диагностика состояния выходов | есть |
| Питание |
| Напряжение питания | =10...48 В (номинальное =24 |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт при питании =24 В |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Общие параметры |
| Габаритные размеры | (123×83×42) ±1 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Монтаж | на DIN-рейку / на стену |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса | не более 0,4 кг |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха | -40…+55 °С |
| Относительная влажность воздуха (при +35 °С без конденсации влаги) | от 10 до 95 % |
| Flash-память (архив) |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи | 10 сек |
| Часы реального времени |
| Погрешность хода | при температуре +25 °С | не более 3 секунды в сутки |
|  | при температуре -40 °С | не более 10 секунд в сутки |
| Тип питания | батарея CR2032 |
| Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет |
| Комплектность |
| Прибор | 1 шт. |
| Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Диск с ПО | 1 шт. |
| Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема Ethernet | 1 шт. |