| Характеристики RIGOL DP811 | Значения |
| --- | --- |
| Количество каналов | 3 |
| Выходное напряжение / ток | Канал 1 : 0...8 В / 0...5 А Канал 2 : 0...+30 В / 0...2 А Канал 3: 0...-30 В / 0...2 А |
| Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | <0,01%+2 мВ |
|  | Ток | <0,01%+250 мкА |
| Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | <0,01%+2 мВ |
|  | Ток | <0,01%+250 мкА |
| Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | <350 мкВскз/2 мВпик-пик |
|  | Ток | <2 мАскз |
| Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,1% + 5 мВ ( Канал 1) 0.05% +20 мВ (Каналы 2 и 3) |
|  |  | Ток | 0,2% + 10 мА (канал 1); 0,2% + 5 мА (Каналы 2 и 3) |
|  | Считывание | Напряжение | 0,1% + 5 мВ ( Канал 1) 0.05% +20 мВ (Каналы 2 и 3) |
|  |  | Ток | 0,2% + 10 мА (канал 1); 0,1% + 5 мА (Каналы 2 и 3) |
| Разрешение | Программирование | Напряжение | Канал 1: 1 мВ (1 мВ - опция) Каналы 2 и 3: 10 мВ (1 мВ - опция) |
|  |  | Ток | Канал 1: 1 мА (0,3 мА - опция) Каналы 2 и 3: 1 мА (0,1 мА - опция) |
|  | Считывание | Напряжение | 1 мВ (0,1 мВ - опция) |
|  |  | Ток | 1 мА (0,1 мА - опция) |
|  | Отображение | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция) |
|  |  | Ток | 10 мА (1 мА - опция) |
| Время установления | 50 мкс |
| Время отработки команд | 118 мс |
| Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+2 мВ |
|  | Ток | 0,02%+ 3 мA |
| Стабильность (8 часов) | Напряжение | Канал 1: 0,03%+1 мВ; Канал 2 и 3: 0,02%+2 мВ |
|  | Ток | Канал 1:0,1%+3 мА; Канал 2 и 3: 0,05%+1 мА |
| Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Канал 1: 10 мВ...8,8 В / 1 мА...5,5 A Канал 2: 10 мВ...+33 В / 1 мА...2,2 A Канал 3: -10 мВ...-33 В / 1 мА...2,2 A |
|  | Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A |
| Интерфейсы | USB Device, USB Host Опция: GPIB, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O |
| Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) |
|  | Вес | 9.75 кг |
| Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |