Серия высокочастотных генераторов радиосигналов RIGOL DSG800. Технические характеристики

| Модели приборов: DSG815, DSG821, DSG21A, DSG830, DSG836, DGS836A |
| --- |
| Частотные характеристики |
| Характеристика | Значение |
| Нижняя граница рабочей полосы | 9 кГц |
| Верхняя граница рабочейполосы | 1.5ГГЦ, 2.1ГГц, 3,0 ГГц, 3.6 ГГц |
| Разрешение | 0,01 Гц |
| Скорость переключения | <10 мс (типичное) |
| Частотные диапазоны |
| Частотные диапазоны | Значение частоты | N |
| 1 2 3 4 5 | f ≤ 227,5 МГц 227,5 МГц < f ≤455 МГц 455 МГц < f ≤ 910 МГц 910 МГц < f ≤ 1820 МГц 1820 МГц < f ≤ 3000 МГц | 0,25 0,125 0,25 0,5 1 |
| Внутренний источник опорной частоты |
| Частота опорного генератора | 10 МГц |
| Температурная стабильность (0°С ~ 50°С) | <2 ppm <5 ppb (с опцией OCXO-B08) |
| Старение | <1 ppm / год <30 ppb / год (с опцией OCXO-B08) |
| Выход внутреннего опорного генератора | Частота | 10 МГц |
|  | Уровень | +5 дБ...+10 дБ |
|  | Выходной импеданс | 50 Ом (номинальное) |
| Вход для внешнего опорного генератора | Частота | 10 МГц |
|  | Уровень | 0 дБ ...+10 дБ (типичное) |
|  | Входной импеданс | 50 Ом (номинальное) |
|  | Максимальная девиация | ±5 ppm |
| Свипирование по частоте |
| Рабочие режимы | пошаговое, по списку |
| Режим | одиночное, непрерывное |
| Диапазон | полный |
| Форма | треугольник, пила |
| Шаг изменения | линейный, логарифмический |
| Количество точек | пошаговое: 2...65535 по списку: 1...6001 |
| Временной диапазон | 20 мс...100 с |
| Запуск | Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN) |
| Спектральный состав |
| Гармонические искажения (CW режим, 1 МГц < f ≤ 3 ГГц, уровень ≤+13 дБм) | < -30 дБн |
| Негармонические искажения (CW режим, уровень >-10дБм, отстройка >10 кГц) | 100 кГц < f ≤ 1,5 ГГц | < -65 дБн; < -70 дБн (типичное) |
|  | 1,5 ГГц < f ≤ 3,0 ГГц | < -54 дБн; < -64 дБн (типичное) |
| Собственный фазовый шум (CW режим, измер.диапазон 1 Гц, отстройка 20 кГц) | 100 кГц < f ≤ 1,5 ГГц | < -100 дБн/Гц; < -105 дБн/Гц (типичное) |
|  | 1,5 ГГц < f ≤ 3,0 ГГц | < -94 дБн/Гц; < -99 дБн/Гц (типичное) |
| Общие искажения (CW режим, RMS f= 1ГГц) | 0,3 кГц...3 кГц | < 10 Гц скз, <5 Гц скз (типичное) |
|  | 0,03 кГц...20 кГц | < 50 Гц скз, <10 Гц скз (типичное) |
| УРОВЕНЬ |
| Диапазон установки |
|  | Нормированное значение | Устанавливаемое значение |
| Максимальный выходной уровень | 9 кГц ≤ f < 100 кГц | +13 дБм | +5 дБм |
|  | 100 кГц ≤ f < 3 ГГц | +13 дБм | +20 дБм |
| Минимальный выходной уровень | 9 кГц ≤ f < 100 кГц | -110 дБм | -110 дБм |
|  | 100 кГц < f ≤3 ГГц | -110 дБм | -110 дБм |
| Абсолютная неопределенность |  |
|  |  | +13 ~ -60 дБм | -60 ~ -110 дБм | -110 ~ -130 дБм |  |
| Погрешность установки уровня | 100 кГц < f ≤3 ГГц | ≤0,9 дБ ≤0,5 дБ (тип.) | ≤1,1 дБ ≤0,7 дБ (тип.) |  |
| КСВН | ≤1,8 (типичное) |  |
| Установка уровня |  |
| Время установки (ALC=on, частота фиксирована, 20°С ~ 30°С) |  | ≤5 мс (типичное) |  |
| Обратная мощность |  |
| Макс. обратная мощность | 50 В DC - макс. напряжение постоянного тока 1 Вт (1 МГц < f ≤ 3 ГГц) |  |
| Свипирование по амплитуде |
| Рабочие режимы | пошаговое, по списку |
| Режим | одиночное, непрерывное |
| Диапазон | полный уровень |
| Форма | треугольник, пила |
| Шаг изменения | линейный, логарифмический |
| Количество точек | пошаговое: 2...65535 по списку: 1...6001 |
| Временной диапазон | 20 мс...100 с |
| Запуск | Авто, ручной, внешний, по шине (USB, LAN) |
| ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЯЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР (LF) |
| Формы сигнала | синус, меандр, треугольник, пила, свипирование (синус) |
| Частотный диапазон | синус, свипирование (синус) | DC ~ 200 кГц |
|  | меандр | DC ~ 20 кГц |
| Разрешение | 0,01Гц |
| Выходное напряжение | Диапазон установки AC DC | 0 ~ 3 В -3 В ~ 3 В |
|  | Разрешение | 2 мВ |
| Выходной импеданс | 50 Ом (номинал) |
| МОДУЛЯЦИЯ |
| Амплитудная модуляция (АМ) |
| Источник | внутренний, внешний, внутренний + внешний |
| Глубина | 0 % ~ 100 % |
| Разрешение | 0,1 % |
| Погрешность установки глубины АМ (fмод = 1 кГц) | <4 %уст.значения + 1 % |
| Искажения АМ (fмод = 1 кГц, глубина<30%, уровень=0дБм) | <3 % (типичное) |
| Неравномерность АЧХ | < 3 дБ (номинал.) |
| Частотная модуляция (ЧМ) |
| Источник | внутренний, внешний, внутренний + внешний |
| Девиация | N x 1 МГц (номинал.) |
| Разрешение | <0,1 % девиации или 1 Гц, что больше |
| Погрешность установки (fмод = 1 кГц, внутренний режим) | <2 %уст.значения + 20 Гц |
| Искажения ЧМ (fмод = 1 кГц, девиация = Nx50 кГц) | <2 % (типичное) |
| Неравномерность АЧХ (10 Гц ~ 100 кГц) | < 3 дБ (номинал.) |
| Фазовая модуляция (ФМ) |
| Источник | внутренний, внешний, внутренний + внешний |
| Макс.девиация | N x 5 рад |
| Разрешение | <0,1 % девиации или 0,01 рад, что больше |
| Погрешность установки (fмод = 1 кГц, внутренний режим) | <1 %уст.значения + 0,1 рад |
| Общие гармонические искажения ФМ (fмод = 1 кГц, девиация = 5 рад) | <1 % (типичное) |
| Неравномерность АЧХ (10 Гц ~ 100 кГц) | < 3 дБ (номинальное) |
| Импульсная модуляция (опция DSG800-PUM) |
| Источник | внутренний, внешний |
| Диапазон включения/выключения | >70 дБ (100 кГц≤ f <3 ГГц) |
| Время нарастания/спада (10% / 90%) | <50 нс, 10 нс (типичное) |
| Частота повторения импульсов | DC ~ 1 МГц |
| Импульсный генератор (опция DSG800-PUG) |
| Режим | одиночный импульс, генератор паттернов (опция DSG800-PUG) |
| Период | Диапазон | 40 нс ~170 с |
|  | Разрешение | 10 нс |
| Длительность | Диапазон | 10 нс ~ (170 с ~ 10 нс) |
|  | Разрешение | 10 нс |
| Задержка запуска | Диапазон | 10 нс ~170 с |
|  | Разрешение | 10 нс |
| Запуск | Авто, внешний запуск, внешний строб, ручной, по шине ( USB, LAN) |
| Генератор паттернов (опция DSG800-PUG) |
| Импульсный генератор паттернов | Количество импульсов | 1 ~ 2047 |
|  | Временной диапазон | 20 нс ~170 с |
|  | Повторение паттернов | 1 ~ 256 |
| ВХОДЫ И ВЫХОДЫ |
| Разъемы на передней панели |
| RF выход | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | N "мама" |
| Выход внутреннего модуляционного генератора | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Разъемы на задней панели |
| Вход внешнего запуска | Импеданс | 1 кОм (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
|  | Уровень запуска | 3,3 В TTL |
| Выход сигнала достоверности | Выходное напряжение | 0 В / 3,3 В (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Вход или выход импульса | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Выходное напряжение | 0 В / 3,3 В (номинал.) |
| Вход для внешнего опорного генератора (10 МГц) | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Выход опорного генератора (10 МГц) | Импеданс | 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Вход внешнего модулирующего сигнала | Импеданс | 100 кОм / 600 Ом/ 50 Ом (номинал.) |
|  | Разъем | BNC "мама" |
| Интерфейсы на задней панели |
| USB-host | Разъем | тип А |
|  | Протокол | Версия 2.0 |
| USB-device | Разъем | тип B |
|  | Протокол | Версия 2.0 |
| LAN | LXI | 10/100 Base, RJ-45 |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Дисплей | Тип | ЖК TFT |
|  | Разрешение | 320 x 240 |
|  | Размер | 3,5" |
| Память | Запоминающее устройство (внутреннее) | Flash энергонезависимая, USB диск не поддерживается |
|  | Объем памяти (внутреннего устройства) | 96 Мб |
| Питание | Напряжение AC | 100 В ~ 240 В |
|  | Частота AC | 45 Гц ~ 440 Гц |
|  | Потребляемая мощность (со всеми опциями) | 50 Вт (типичное), максимально 60 Вт |
| Рабочие условия | Температура | 0°С ~ 50°С |
|  | Относительная влажность | ≤ 95% (0°С ~ 30°С) ≤ 75% (30°С ~ 40°С) |
| Габаритные размеры | W x H x D | 261,5 мм х 112 мм х 318,4 мм |
| Вес |  | 4,2 кг |