Серия бюджетных осциллографов высокого разрешения RIGOL HDO1000.

Технические характеристики

| Модель | HDO1072 | HDO1074 | HDO1102 | HDO1104 | HDO1202 | HDO1204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы | 2 анлг+EXT | 4 анлг+EXT | 2 анлг+EXT | 4 анлг+EXT | 2 анлг+EXT | 4 анлг+EXT |
| Полоса | 70 МГц | 70 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
| Tнараст от 10% до 90% | <= 5.0 нс | <= 5.0 нс | <= 3.5 нс | <= 3.5 нс | <= 1.75 нс | <= 1.75 нс |

Остальные характеристики у всех моделей приборов одинаковые.

| Режим дискретизации | Реальное время |
| --- | --- |
| Макс. скорость захвата осциллограмм | 50000 осц./сек (векторный режим) 1500000 осц./сек (режим UltraAcquire) |
| Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор: 2 нс Усреднение (2, 4, 8, 16…65536 выборок) Высокое разрешение (14 бит, 16 бит) UltraAcquire (скорость захвата до 1500000 осц./сек) |
|  | Макс. дискретизация (реальное время) | 2 Гвб/с -1 кн (1 Гвб/с - 2 кн; 500 Мвб/с 4 кн) |
|  | Глубина записи | 50М тчк/1кн (25 М/2 кн.; 12.5М/4кн) - штатно 100М тчк/1кн (50М тчк /2кн: 25М тчк /4кн) – опция – «RIGOL HDO1000-RLU-0”). |
| Параметры вертикальной системы | Связь по входу | открытый, закрытый или земля |
|  | Входной импеданс | 1 MОм ±1% ¦¦ 19 пФ ±3 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 0.001X, 0.002X, 0.005X, 0.01X, 0.02X, 0.05X, 0.1X, 0.2X, 0.5X, 1X, 2X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X, 200X, 500X, 1000X, 2000X, 5000X |
|  | Макс. входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 400 Впик (DC + Vpeak) |
|  | Вертикальное разрешение | 12 бит |
|  | Эффективное количество ENOB (тип.) | 8 бит |
|  | Вертикальное отклонение | 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел |
|  | Диапазон смещения | ± 1 В (500 мкВ/дел ~ 65 мВ/дел) ± 10 В (65 мВ/дел ~ 270 мВ/дел) ± 20 В (270 мВ/дел ~ 2.75 В/дел) ±100 В (2.75 мВ/дел ~ 10 В/дел ) |
|  | Динамический диапазон | ±4 дел (12 бит) |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полная полоса - выбирается для каждого канала |
|  | Погрешность коэфф. усиления | ±2% от полной шкалы |
|  | Погрешность смещения | <200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1,5% смещения ≥200 мВ/дел: ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
|  | ESD защита | ±8 кВ (на входе BNC) |
|  | Изоляция между каналами | ≥100:1 |
| Параметры горизонтальной системы | Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел |
|  | Временное разрешение | 400 пс |
|  | Погрешность временной базы | ±1.5 ppm ± 1 ppm/год |
|  | Максимальная задержка | Пред-запуск: -5 делений Пост-запуск: 1 с или 100 дел, что больше |
|  | Задержка между каналами | ≤2 нс |
|  | Режимы | Y-T, X-Y, SCAN (≥200 мс/дел), самописец ROLL (≥ 50 мс/дел или ≥ 100 мс/дел на выбор) |
| Измерения | Курсорные | Количество курсоров | 2 пары XY курсоров |
|  |  | Режимы | ручной (ΔY, ΔX, 1/ΔX) отслеживания автоизмерения |
|  |  | Измерения в X-Y режиме | X = Канал 1, Y = Канал 2 |
|  | Автоматические | Количество автоизмерений | 41 тип, 14 измерений может отображаться одновременно |
|  |  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2), результат математической обработки (Math1, Math2) |
|  |  | Диапазон измерения | основное окно, растяжка Zoom |
|  |  | Макс. количество отображаемых на канал | 33 типа |
|  |  | Вертикальные | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vupper, Vmid, Vlower, Vavg, VRMS, Per. VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, AC RMS |
|  |  | Горизонтальные | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Positive Pulse Count, Negative Pulse Count, Rising Edge Count, Falling Edge Count, Tvmax, Tvmin, +Slew Rate, -Slew Rate |
|  |  | Другие | Delay(1↑-2↑), Delay(1↑-2↓), Delay(1↓-2↑), Delay(1↓-2↓), Phase(1↑-2↑), Phase(1↑-2↓), Phase(1↓-2↑), and Phase(1↓-2↓) |
|  |  | Статистика | текущее, среднее, максимальное, минимальное, стандартная девиация, подсчет времени |
| Математические операции | Количество отображаемых одновременно | 4 |
|  | Операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, A&&B, A¦¦B, A^B, !A, Intg, Diff, Sqrt, Lg, Ln, Exp, Abs, AX+B, LowPass, HighPass, BandPass, BandStop |
|  | Цветовая градация | Поддерживается в математических операциях, в т.ч. БПФ |
|  | БПФ (FFT) | Макс.длина | 1 М точек |
|  |  | Тип окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник |
|  |  | Поиск пиков | макс. 15 пиков |
| Поиск и навигация | Тип | фронт, импульс |
|  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
|  | Отображение | таблица событий во внутренней или внешней памяти |
|  | Кнопки навигации | Просмотр записанных сигналов по времени поступления, перемещение по событиям, воспроизведение записанных сегментов в режиме Ultra Acquire |
| Анализ осциллограмм | Pass / Fail | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
|  | Запись | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
|  |  | Макс. количество сегментов | 500000 событий запуска |
|  |  | Режим | воспроизведение кадр за кадром или непрерывный; вычисление, измерение и декодирование воспроизводимых сигналов |
|  | Цветовая градация | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
|  |  | Темы | температура, интенсивность |
|  |  | Режим | во всех режимах |

Система запуска

| Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2), внешний запуск EXT TRIG, по сети |
| --- | --- |
| Режим запуска | Авто, обычный, одиночный |
| Тип связи | AC, DC; для внутреннего запуска: ФВЧ (75 кГц), ФНЧ (75 кГц) |
| Шумовая режекция | Вкл / Выкл |
| Блокировка уровня запуска | 8 нс ~ 10 с |
| Полоса запуска | Внутренний | аналоговая полоса осциллографа |
|  | Внешний | 200 МГц |
| Чувствительность триггера | Внутренний | ≥50 мВ/дел: 0,5 делений 0.7 дел (с включенной шумовой режекцией) |
|  | Внешний | 200 мВп-п (DC ~ 100 МГц) 500 мВп-п (100 МГц~ 200 МГц) |
| Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±5 делений от центра экрана |
|  | Внешний | ±5 В |
|  | Сеть | фикс. 40% ~ 60% |
| Внешний запуск EXT TRIG | Входной импеданс | 1 МОм±1%, BNC разъем |
|  | Джиттер запуска (тип.) | < 1 нс скз (режим выборка, запуск по фронту, уровень запуска около 50% от уровня внешнего сигнала) |
| Типы запуска | Штатно: запуск по фронту, длительности импульса, скорости нарастания, видео, шаблону, длительности события, истечению времени, ранту, окну, задержке, установке / удержанию, N фронту, RS-232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN |
| Запуск по фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2), EXT, сеть AC Line |
| Запуск по длительности импульса | Условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по скорости нарастания | Условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, внутри диапазона <> |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по видеосигналу | Система | NTSC, PAL и SECAM |
|  | Стандарт | 480P/60Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 720p/50Hz, 720p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/24Hz, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/25Hz, 1080p/24Hz, 1080i/60Hz, 1080i/50Hz |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по шаблону | Установка шаблона | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по длительности события | Установка | H, L, X |  |
|  | Условие запуска | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< |  |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по истечении времени (TimeOut) | Тип фронта | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий |  |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по ранту | Условие | прохождение через заданный уровень |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по окну | Тип фронта | нарастающий, спадающий |
|  | Позиция запуска | вход, выход, время |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по задержке | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Условие задержки | >, <, внутри интервала<>, вне интервала >< |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск Установка / Удержание | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| Запуск по N фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| RS-232/UART запуск | Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data |
|  | Скорость | до 20 Мбит/сек |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| I²C запуск | Условие запуска | Start, Restart, Stop, Missing Ack, Address, Data, Address&Data |
|  | Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| SPI запуск | Условие запуска | CS, TimeOut |
|  | Разрядность | 4 бит ~ 32 бит |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| CAN запуск | Условие запуска | начало фрейма, конец фрейма, Remote ID, Overload, Frame ID, Frame Data, Data&ID, Frame Error, Bit Fill, Answer Error, Check Error, Format Error, Random |
|  | Тип сигнала | CAN_H, CAN_L, TX/RX, DIFF |
|  | Скорость | до 5 Мбит/сек |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| LIN запуск | Условие запуска | Sync, ID, Data (длина задается), Data&ID, Wakeup, Sleep, Error |
|  | Скорость | до 20 Мбит/сек |
|  | Источник запуска | аналоговые каналы (CH1, CH2) |  |

Декодирование сигналов

| Типы шин | Штатно: Parallel, RS232/UART, I²C, SPI, CAN, LIN |
| --- | --- |
| Параллельные шины Parallel | Разрядность | 4 бит |
|  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| RS-232/UART | Разрядность TX/RX | 5 бит ~ 9 бит |
|  | Скорость | до 20 Мбит/сек |
|  | Четность | Odd, Even, нет |
|  | Стоповые биты | 1 или 2 бита |
|  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| I²C | Параметр | Адрес (c или без бита R/W), данные, ACK |
|  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| SPI | Параметр | MISO/MOSI данные |
|  | Тип | CS, TimeOut |
|  | Разрядность | 4 бит ~ 32 бит |
|  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| CAN | Параметр | Frame (ID, byte number, CRC), Overload Frame, Frame Data ((standard/extended ID, control domain, data domain, CRC, and ACK) |
|  | Тип | CAN_H, CAN_L, TX/RX, DIFF |
|  | Скорость | до 5 Мбит/сек |
|  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| LIN | Протокол | версия (1.X или 2.X) |
|  | Параметр | sync, ID, data, check sum |
|  | Скорость | до 20 Мбит/сек |
|  | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |  |

Цифровой вольтметр

| Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) |
| --- | --- |
| Функция измерения | DC, AC+DC RMS, AC RMS |
| Разрешение | ACV / DCV: 4 бита |
| Звуковой сигнал | при выходе значения напряжения за верхний или нижний заданные пределы внутри или вне установленного диапазона |

Частотомер

| Общие параметры | Источник | аналоговые каналы (CH1, CH2) или внешний запуск EXT |
| --- | --- | --- |
|  | Разрешение | 3 или 6 цифр, пользовательская |
|  | Макс. частота | макс. частота аналогового канала |
| Функция измерения | частота. период, счет импульсов |
| Суммирование | Источник | 48-бит счетчика |
|  | Фронт | подсчет количества нарастающих фронтов |
| Временная база | внутренний источник опорной частоты |

Основные технические характеристики

Дисплей

| Тип дисплея | диагональ 10,1" , емкостной сенсорный мультитач |
| --- | --- |
| Разрешение дисплея | 1280 (по горизонтали) × 800 (по вертикали) точек |
| Сетка | 10 делений (по вертикали) x 8 делений (по горизонтали) |
| Послесвечение | выкл; от 100 мс до 10 с; бесконечно |
| Яркость | 256 уровней (ЖК HDMI) |

Процессор

| Тип процессора | Cortex-A72, 1.8 GHz, hexa-core |
| --- | --- |
| Системная память | 4 Гб RAM |
| Операционная система | Android |
| Внутренняя энергонезависимая память | 8 Гб |

Энергонезависимая память

| Формат сохранения | настройки | setup (*.stp) |
| --- | --- | --- |
|  | изображения | image (*.png, *.bmp, *.tif, *.jpg) |
|  | осциллограммы и данные | CSV waveform data (*.csv), binary waveform data (*.bin, *.wfm), list data (*.csv), reference waveform data (*.ref, *.csv, *.bin) |
| Опорные осциллограммы | 10 осциллограмм |

Порты ввода / вывода

| USB 3.0 Hi-speed Host | 2 на передней панели |
| --- | --- |
| USB 3.0 Hi-speed Device | 1 на задней панели |
| LAN | 1 на задней панели (10 / 100 / 1000 Base-T, поддержка LXI-C) |
| WEB интерфейс | поддержка VNC Web |
| HDMI видеовыход | 1 на задней панели (HDMI 1.4, A plug) |
| Вход/выход опорного сигнала 10 MHz Reference Clock In/Out | Вход | 1, BNC разъем на задней панели |
|  | Параметры входного сигнала | 50 Ом, амплитуда 130 мВпп ~ 4.1 Впп (-10 дБм, 20 дБм), частота 10 МГц ± 10 ppm |
|  | Выход | 1, BNC разъем на задней панели |
|  | Параметры выходного сигнала | 50 Ом, 1.5 Впп синусоидальная форма |
| Aux Output комбинированный выход | Разъем | BNC на задней панели: Vo (H) ≥2.5 В (открытый контур) ≥1.0 В (50 Ом - GND) Vo (L) ≤0.7 В (на нагрузке) ≤4 мА; ≤0.25 В (50 Ом - GND) |
|  | Выход синхронизации (Trig Out) | Импульсный сигнал синхронизации |
|  | Выход "Годен / Не годен" (Pass / Fail) | Импульсный сигнал по событию (задание полярности, длительность 10 нс...10 мс |
| Выход компенсации пробника | Частота | меандр 1 кГц |
|  | Амплитуда | 0 ~ 3 Вп-п |

Питание

| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50 ~ 60 Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | <400 Вт |
| Предохранитель | 3,15 A, T тип, 250 В |

Массо-габаритные параметры

| Габаритные размеры | 358.14 мм × 214.72 мм × 120.62 мм (Ш*В*Г) |
| --- | --- |
| Размер в стойку | 4U |
| Вес | 3,8 кг без упаковки 5,37 кг с упаковкой |

Стандартная комплектация

- Осциллограф

- Кабель питания

- Кабель USB

- Пассивные пробники (2 или 4шт.)