| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная выходная частота | 30 МГц (60МГц) |
| Количество каналов | 2 |
| Форма сигнала | Стандартные: синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, импульсный, белый шум 160 типов специальной формы |
| Частотные характеристики |
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ~ 30 МГц (60 Мгц) |
|  | прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 15 МГц (25МГц) |
|  | импульсный сигнал | 1 мкГц ~ 15 МГц (25МГц) |
|  | пилообразный сигнал | 1 мкГц ~ 500 кГц (1 МГц) |
|  | гармоники | 1 мкГц ~ 10 МГц (20МГц) |
|  | белый шум (Гаусс) | полоса 30 МГц (-3дБ) (полоса 60МГц (-3дБ)) |
|  | специальной формы | 1 мкГц ~ 10 МГц (20МГц) |
| Разрешение по частоте | 1 мкГц |
| Точность установки (18°C ~ 28°C) | ±1 ppm |
| Синусоидальный сигнал |
| Гармонические искажения | Типичное (0 дБм) < -65 дБн (DC ~ 10 МГц) < -55 дБн (>10МГц ~ 30 МГц) |
| Общие гармонические искажения | < 0,075% (10-20 кГц, 0 дБм) |
| Негармонические искажения | Типичное (0 дБм) < -70 дБн (DC ~ 10 МГц) < -70 дБн + 6 дБ/октаву (>10 МГц) |
| Фазовый шум | Типичное (0 дБм) -125 дБн/Гц @ 10 кГц |
| Прямоугольный сигнал |
| Время нарастания/спада | < 10 нс (1 Вп-п) типичное |
| Выброс | < 5 % (100 кГц, 1 Вп-п) типичное |
| Коэф.заполнения | 0,01% ~ 99,99% (ограничена установленной частотой) |
| Ассиметрия | 1% от периода + 5 нс |
| Джиттер (СКЗ) | Типичное 2 ppm + 200 пс (≤5 МГц, 1 Вп-п) 200 пс (>5 МГц, 1 Вп-п) |
| Пилообразный сигнал |
| Нелинейность | < 1% (1 кГц, 1 Вп-п, 100% симметрия) типичное |
| Симмметрия | 0 ~ 100% |
| Импульсный сигнал |
| Длительность импульса | ≥ 16 нс (ограничена установленной частотой) |
| Время нарастания/спада | ≥ 10 нс (ограничена установленной частотой и длительностью импульса) |
| Выброс | < 5 % (1 Вп-п) типичное |
| Джиттер (СКЗ) | Типичное 2 ppm + 200 пс (≤5 МГц, 1 Вп-п) 200 пс (>5 МГц, 1 Вп-п) |
| Специальная форма |  |
| Максимальное количество точек участвующих в формировании сигнала | 8 ~ 2 М точек (16 М точек опция) |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Частота дискретизации | 200 Мвыб/сек |
| Время нарастания | < 5 нс (1 Вп-п) типичное |
| Джиттер (СКЗ) | Типичное 2 ppm + 200 пс (≤5 МГц, 1 Вп-п) 200 пс (>5 МГц, 1 Вп-п) |
| Способ редактирования | по точкам, сегментами, встроенное построение формы |
| Генератор гармоник |  |
| Порядок гармоник | ≤ 8 |
| Тип гармоник | четные, нечетные, все, пользовательские |
| Амплитуда гармоник | регулируемая для каждой гармоники |
| Фаза гармоник | регулируемая для каждой гармоники |

### Характеристики выхода:

| Амплитуда (50 Ом) | 2,5 мВп-п - 10 Вп-п (≤10 МГц) 2,5 мВп-п ~ 5 Вп-п (≤30 МГц) |
| --- | --- |
| Точность установки | ±(1%+1 мВ) типичное (1 кГц, синус, 0 В смещение, >10 мВпп, авто) |
| Неравномерность АЧХ | Типичное (синус, 2,5В) ±0,1 дБ (≤10 МГц) ±0,2 дБ (≤30 МГц) |
| Единицы установки | Вп-п, Вскз, дБм |
| Разрешение | 0,1 мВпп или 4 бит |

### Смещение (50 Ом):

| Диапазон | ±5 Впп АС+DC |
| --- | --- |
| Точность установки | ±(1% + 5 мВ +0,5% от амплитуды) |

### Выход сигнала:

| Импеданс | 50 Ом (типичное) |
| --- | --- |
| Защита | от короткого замыкания, автоматическое отключение выхода при перегрузке |

### Модуляция

| Тип модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM |
| --- | --- |

### AM Модуляция (AM) :

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, шум, произвольной формы |
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц |
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 120% |

### ЧМ Модуляция (FM):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, шум, произвольной формы |
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц |

### ФМ Модуляция (PM):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, шум, произвольной формы |
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц |
| Девиация | 0 ~ 360° |

### Частотная манипуляция (FSK):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | прямоугольный с коэффициентом заполнения 50% |
| Частота переключения | 2 мГц ~ 1 МГц |

### Амплитудная манипуляция (ASK):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | прямоугольный с коэффициентом заполнения 50% |
| Частота переключения | 2 мГц ~ 1 МГц |

### Фазовая манипуляция (PSK):

| Несущая | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | прямоугольный с коэффициентом заполнения 50% |
| Частота переключения | 2 мГц ~ 1 МГц |

### ШИМ модуляция (PWM):

| Несущая | импульсный |
| --- | --- |
| Частота модуляции | 2 мГц ~ 1 МГц |
| Источник | Внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, шум, произвольной формы (кроме DC) |
| Девиация | 0%~100% длительности импульса |

### Вход внешнего запуска:

| Диапазон напряжения | 75 мВскз ~ ± 2,5 В DC+AC |
| --- | --- |
| Полоса | 50 кГц |
| Импеданс входа | 1000 Ом |

### Режим свипирования (качания):

| Форма | синус, прямоугольный, пила, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Закон | линейный, логарифмический, ступенчатый |
| Диапазон частот | верхняя и нижняя частота свипирования ограничена несущей частотой |
| Направление | Вверх/Вниз |
| Время свипирования | 1 мс ~ 500 с |
| Время стояния/возврата | 0 мс ~ 500 с |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |
| Маркер | спадающий фронт или синхросигнал (программируется) |

### Режим пачек импульсов:

| Форма | синус, прямоугольный, пила, импульсный, шум, произвольной формы (кроме DC) |
| --- | --- |
| Частота несущей | 2 мГц ~ 30 МГц |
| Количество импульсов в пачке | 1 ~ 1000000 или бесконечное |
| Начальная/Конечная фаза | 0° ~ 360° |
| Внутренний период | 1 мкс ~ 500 с |
| Стробированный запуск | Внешний запуск |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |
| Задержка запуска | 0 нс ~ 100 с |

### Частотомер:

| Измеряемый параметр | Частота, период, длительность положительного/отрицательного импульса, коэффициент заполнения |
| --- | --- |
| Частотный диапазон | 1 мrГц ~ 200 МГц |
| Разрешение по частоте | 7 разрядов/с (время счета = 1 с) |
| Диапазон периода | 5 нс ~ 16 дней |
| Диапазон амплитуд и чувствительность (немодулированный сигнал, аттенюация отключена) | DC связь | DC диапазон девиации | +1.5 В DC |
|  |  | 1 мкГц ~ 100 МГц | 50 мВскз ~ ±2,5 В AC+DC |
|  |  | 100 МГц ~ 200 МГц | 100 мВскз ~ ±2,5 В AC+DC |
|  | AC связь | 1 мкГц ~ 100 МГц | 50 мВскз ~ ±2,5 Вп-п |
|  |  | 100 МГц ~ 200 МГц | 100 мВскз ~ ±2,5 Вп-п |
| Длительность импульса и коэффициент заполнения (DC связь) | диапазон частоты: 1 мкГц ~ 25 МГц диапазон амплитуды: 50 мВскз ~ ±2,5 В AC+DC длительность импульса: ≥20 нс разрешение: 5 нс |
| Коэффициент заполнения | 0 ~ 100% |
| Параметры входа | Входной импеданс | 1 МОм |
|  | Тип свяи | AC, DC |
|  | ФНЧ | ON: полоса 250 кГц, OFF: полоса 200 МГц |
|  | Опасное напряжение (1 МОм) | ±7 В AC+DC |
| Система запуска | Уровень запуска: ±2,5 В |
|  | Чувствительность: от 0% (гистерезис 140 мВ) до 100% (гистерезис 2 мВ) |
| Время счета | 1,310 мс; 10,48 мс; 166,7 мс; 1,342 с; 10,73 с; больше 10 с |

### Вход запуска:

| Уровень | TTL |
| --- | --- |
| Длительность импульса | > 100 нс |
| Запуск по фронту | нарастающий, спадающий выбирается |
| Время отклика (задержка запуска) | свипирование:< 100 нс, режим пачек < 300 нс |

### Выход запуска:

| Уровень | TTL |
| --- | --- |
| Длительность импульса | > 60 нс(типичное) |
| Максимальная частота | 1 МГц |

### Вход/выход 10 МГц:

| Вход внешнего опорного сигнала |  |
| --- | --- |
| Частота | 10 МГц ± 50 Гц |
| Уровень | 250 мВп-п ~ 5 Вп-п |
| Время блокировки | < 2 c |
| Импеданс | 1 кОм, закрытый вход (AC) |
| Сдвиг фазы |  |
| Диапазон | 0° ~ 360° |
| Разрешение | 0,03° |
| Выход внутреннего опорного сигнала |  |
| Частота | 10 МГц ± 50 Гц |
| Уровень | 3,3 Вп-п |
| Импеданс | 50 кОм, закрытый вход (AC) |
| Выход синхронизации |  |
| Уровень | TTL |
| Импеданс | 50 Ом |

### Основные характеристики:

| Тип дисплея | Жидкокристаллический, 3,5" TFT, 320 х 240, 16 млн.цветов |
| --- | --- |
| Питание | 100~240 В АСскз，45~440 Гц, CATII |
| Интерфейс | USB устройство, USB хост , LAN |
| Потребляемая мощность | не более 40 Вт |
| Рабочая температура | 10°C...40°C |
| Габаритные размеры | 261,5 х 112 х 318,4 мм |
| Вес | 3,2 кг (в упаковке 4,5 кг) |

## Стандартная комплектация

- прибор

- сетевой кабель

- BNC кабель

- USB кабель для подключения к ПК

- краткое руководство по эксплуатации

- CD диск с руководством по эксплуатации и программным обеспечением

## Дополнительные аксессуары и опции

- комплект для монтажа в стойку (для одного прибора) RM-1-DG1000Z

- комплект для монтажа в стойку (для двух приборов) RM-2-DG1000Z

- аттенюатор 40 дБ RA5040K

- амплитудный усилитель PA1011

- адаптер USB-GPIB

- опция расширения памяти до 16 М Arb16M-DG1000Z