## Техн. характеристики осциллографов серия RIGOL DS1000Z-E

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 200 MГц |
| Режим дискретизации | Реальное время |
| Количество каналов | 2 аналоговых + вход внешнего запуска |
| Регистрация | Режим | Обычный Пиковый детектор 4 нс Усреднение (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 выборок) Высокое разрешение 12 бит |
|  | Макс. дискретизация (реальное время) | 1 Гвыб/сек (500 Мвыб/сек - 2 канала) |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
|  | Входной импеданс | 1 MΩ±1% ¦¦ 15 пФ ±3 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 0,01х-1000х с шагом 1-2-5 |
|  | Максимальное входное напряжение | 300 Вскз CAT I, 100 Вскз CAT II Переходное перенапряжение 1000 Вп-п |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон |
| Параметры горизонтальной системы | Скорость захвата осциллограмм | 30000 осц./сек |
|  | Интерполяция | (sin x)/x |
|  | Глубина записи на канал(макс.) | 24 М точек (12 М в 2-х канюрежиме) |
|  | Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 50 с/дел, с шагом 1~2~5 |
|  | Погрешность временной базы | ≤±25 ppm |
|  | Максимальная задержка | Пред-запуск: ≥ 1/2 (Глубина записи / Частота дискретизации) Пост-запуск: 1 с....500 с |
|  | Режимы | Y-T, X-Y, самописец, задержка |
| Параметры вертикальной системы | Вертикальное разрешение | 8 бит |
|  | Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
|  | Диапазон смещения | ±2 В (1 мВ/дел ~ 499 мВ/дел), ±100 В (500 мВ/дел ~ 10 В/дел ) |
|  | Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | DC ~ 200 МГц |
|  | Полоса пропускания для однократного сигнала | DC ~ 200 МГц |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц |
|  | Низкочастотный предел | ≤5 Гц ( на входе BNC) |
|  | Время нарастания | ≤1,75 нс (типичное) |
|  | Погрешность коэф. усиления | <10 мВ: ±4% от полной шкалы ≥10 мВ: ±3% от полной шкалы |
|  | Погрешность смещения | ±0,1 дел ±2 мВ ±1% смещения |
|  | Изоляция между каналами | ≥40 дБ |
| Измерения | Курсорные | ручные (ΔV, ΔT, 1/ΔT), слежение, авто |
|  | Автоматические | Period, Frequency, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, tVmax, tVmin, Positive Rate, Negative Rate, Delay 1→2↑, Delay 1→2↓, Phase 1→2↑, Phase 1→2↓, Maximum, Minimum, Peak-Peak, Value, Top Value, Bottom Value, Amplitude, Upper Value, Middle Value, Lower Value, Average, Vrms, Overshoot, Pre-shoot, Area, Period Area, Period Vrms, Variance |
|  | Отображение | 5 измерений одновременно |
|  | Статистика | Среднее, максимальное, минимальное, девиация, количество измерений |
|  | Частотомер | встроенный, 6 разрядов |
|  | Математические операции | A+B, A-B, A×B, A/B, FFT, &&, ¦¦, ^, !, intg, diff, sqrt, lg, ln, exp, abs, фильтр |
|  | FFT окна | прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, треугольник |
|  | Отображение в режиме БПФ | полное окно, половина окна |
|  | Масштаб для FFT окна | dB/dBm, Vrms |
|  | Фильтр | ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный |
|  | Количество шин для декодирования | 2 |
|  | Декодирование | Parallel, RS-232/UART , I²C, SPI |

### Система запуска

| Характеристики | Значене |
| --- | --- |
| Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±5 делений от центра экрана |
|  | Внешний | ±4 В |
| Режим запуска | Авто, обычный, одиночный |
| Фильтрация | Срез ФВЧ (75 кГц), ФНЧ (75 кГц) |
| Блокировка уровня запуска | 16 нс ~ 10 с |
| Чувствительность триггера | 1 дел (< 5 мВ); 0,3 дел (>5 мВ) |
| Запуск по фронту | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий |
| Запуск по длительности импульса | условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|  | диапазон установок | 8 нс ~ 10 с |
| Запуск по ранту | условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, внутри диапазона <> |
|  | диапазон установок | 8 нс ~ 10 с |
| Запуск по окну | Фронт | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий |
|  | Позиция запуска | Вход, выход, время |
|  | Ширина окна (время) | 8 нс ~ 10 с |
| Запуск по N фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий |
|  | Время | 16 нс ~ 10 с |
|  | Номер фронта | 1 ~ 65535 |
| Скорость нарастания | Скорость сигнала | положительная или отрицательная полярность: >, <, <> |
|  | Условие запуска | 8 нс ~ 10 с |
| Запуск по видеосигналу | Cистема | NTSC, PAL и SECAM |
|  | Cтандарт | 480P, 576P HDTV |
| Запуск по шаблону | Установка шаблона | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт |
| Запуск по задержке | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Условие задержки | >, <, <>, >< |
|  | Длительность задержки | 8 нс ~ 10 с |
| Запуск по истечении времени | Фронт | нарастающий, спадающий, нарастающий & спадающий |
|  | Установка времени | 16 нс ~ 10 с |
| Запуск по длительности события | Установка | H, L, X |
|  | Условие запуска | >, <, <> |
|  | Длительность | 8 нс ~ 10 с |
| Запуск Установка / Удержание (Setup / Hold) | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Установка | H, L |
|  | Время установки | 8 нс ~ 1 с |
|  | Время удержания | 8 нс ~ 1 с |
| RS-232/UART запуск | Полярность | положительная, инвентированая |
|  | Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data |
|  | Скорость | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps, 230400bps, 460800bps, 921600bps, 1 Мbps, пользовательская |
|  | Разрядность | 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит |
| I²C запуск | Условие запуска | Start, Restart, Stop, Missing Ack, Address, Data, A&D |
|  | Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит |
|  | Диапазон | от 0 до 127, от 0 до 255, от 0 до 1023 |
|  | Длина | 1 ~ 5 байт |
| SPI запуск | Условие | TimeOut, CS |
|  | Значение удержания | 16 нс ~ 10 нс |
|  | Разрядность | 4 бит ~ 32 бит |
|  | Установка | H, L, X |

## Основные технические характеристики

### Дисплей

| Тип дисплея | диагональ 7” , ЖК, TFT матрица |
| --- | --- |
| Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) точек |
| Количество цветов | 16 000 000 цветов (24 бит) |
| Послесвечение | мин, 50 мс, 100 мс, 200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, бесконечно |
| Тип отображения | векторный, точками |

### Выход для компенсации пробника

| Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 3 Вп-п |
| --- | --- |
| Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |

### Интерфейс

| Стандартный | USB Host, USB-device, LAN, выход AUX (TrigOut / PassFail) |
| --- | --- |

### Питание

| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 45 ~ 440 Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | <50 Вт |
| Предохранитель | 2 A, T тип, 250 В |

### Массо-габаритные параметры

| Габаритные размеры | 313,1 мм × 160,8 мм × 122,4 мм (Ш*В*Г) |
| --- | --- |
| Вес | Около 2,9 кг ±0,2 кг (3,5 кг ±0,5 кг с упаковкой) |

## Дополнительная информация

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.

## Стандартная комплектация

- осциллограф

- осциллографические щупы – 2 шт. пассивных (350 МГц)

- сетевой кабель

- USB кабель для подключения к ПК

## Дополнительная комплектация

- комплект для монтажа в стойку RM-DS1000Z

- адаптер USB-GPIB

- пассивный пробник PVP2350

- высоковольтный пробник RP1300H

- токовый пробник RP1001C

- токовый пробник RP1002C

- токовый пробник RP1003C

- токовый пробник RP1004C

- токовый пробник RP1005C

- блок питания для токовых пробников RP1000P

- дифференциальный высоковольтный пробник RP1025D

- дифференциальный высоковольтный пробник RP1050D

- дифференциальный высоковольтный пробник RP1100D

- адаптер 50 Ом ADP0150BNC