| Подробные технические характеристики CMM-60 Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина. Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда. Напряжение постоянного тока (DC) Диапазон Разрешение Погрешность 50,000 мВ1 0,001 мВ ± (0,05% и.в. + 20 е.м.р.) 500,00 мВ1 0,01 мВ ± (0,025% и.в. + 5 е.м.р.) 5,0000 В 0,0001 В 50,000 В 0,001 В 500,00 В 0,01 В ± (0,05% и.в. + 5 е.м.р.) 1000,0 В 0,1 В ± (0,1% и.в. + 5 е.м.р.) 1 При использовании режима REL для компенсации смещения. Входное сопротивление > 10 МОм; Защита от перегрузки: DC/AC 1000 В RMS. Напряжение переменного тока True RMS (AC) Диапазон частоты 50…59,9 Гц Разрешение Погрешность 50,000 мВ1 0,001 мВ ± (0,3% и.в. + 25 е.м.р.) 500,00 мВ1 0,01 мВ 5,0000 В 0,0001 В 50,000 В 0,001 В 500,00 В 0,01 В 1000,0 В 0,1 В 1 При использовании режима REL для компенсации смещения. Диапазон частоты 60…999 Гц Разрешение Погрешность 50,000 мВ1 0,001 мВ ± (0,5% и.в. + 25 е.м.р.) 500,00 мВ1 0,01 мВ 5,0000 В 0,0001 В 50,000 В 0,001 В 500,00 В 0,01 В 1000,0 В 0,1 В 1 При использовании режима REL для компенсации смещения. Диапазон частоты 1…5 кГц Разрешение Погрешность 50,000 мВ1 0,001 мВ ± (3,0% и.в. + 25 е.м.р.) 500,00 мВ1 0,01 мВ 5,0000 В 0,0001 В 50,000 В 0,001 В 500,00 В 0,01 В 1000,0 В 0,1 В 1 При использовании режима REL для компенсации смещения. Постоянный ток (DC) Диапазон Разрешение Погрешность 500,00 мкA 0,01 мкA ± (0,1% и.в. + 20 е.м.р.) 5000,0 мкA 0,1 мкA 50,000 мA 0,001 мA 500,00 мA 0,01 мA ± (0,15% и.в. + 20 е.м.р.) 10,000 A 0,001 A ± (0,3% и.в. + 20 е.м.р.) 20 А в течение 30 секунд при ограниченной точности. Переменный ток True RMS (AC) Диапазон частоты 50…59,9 Гц Разрешение Погрешность 500,00 мкA 0,01 мкA ± (0,6% и.в. + 25 е.м.р.) 5000,0 мкA 0,1 мкA 50,000 мA 0,001 мA 500,00 мA 0,01 мA 10,000 A 0,001 A Диапазон частоты 60…999 Гц Разрешение Погрешность 500,00 мкA 0,01 мкA ± (1,5% и.в. + 25 е.м.р.) 5000,0 мкA 0,1 мкA 50,000 мA 0,001 мA 500,00 мA 0,01 мA 10,000 A 0,001 A Диапазон частоты 1…10 кГц Разрешение Погрешность 500,00 мкA 0,01 мкA ± (3,0% и.в. + 25 е.м.р.) 5000,0 мкA 0,1 мкA 50,000 мA 0,001 мA 500,00 мA 0,01 мA 10,000 A 0,001 A Сопротивление Диапазон Разрешение Погрешность 50,000 Ом1 0,001 Ом ± (0,5% и.в. + 20 е.м.р.) 500,00 Ом1 0,01 Ом ± (0,05% и.в. + 10 е.м.р.) 5,0000 кОм 0,0001 кОм 50,000 кОм 0,001 кОм 500,00 кОм 0,01 кОм ± (0,1% и.в. + 10 е.м.р.) 5,0000 МОм 0,0001 МОм ± (0,2% и.в. + 20 е.м.р.) 50,000 МОм 0,001 МОм ± (2% и.в. + 20 е.м.р.) 1 При использовании режима REL для компенсации смещения. Ёмкость Диапазон Разрешение Погрешность 5,000 нФ1 0,001 нФ ± (2% и.в. + 40 е.м.р.) 50,00 нФ1 0,01 нФ 500,0 мкФ 0,1 мкФ 5,000 мкФ 0,001 мкФ 50,00 мкФ 0,01 мкФ 500,0 мкФ 0,1 мкФ ± (5% и.в. + 40 е.м.р.) 10,00 мФ 0,01 мФ 1 При использовании режима REL для плёночных конденсаторов. Частота Диапазон Разрешение Погрешность 50,000 Гц 0,001 Гц ± (0,01% и.в. + 10 е.м.р.) 500,00 Гц 0,01 Гц 5,0000 кГц 0,0001 кГц 50,000 кГц 0,001 кГц 500,00 кГц 0,01 кГц 5,0000 МГц 0,0001 МГц 10,000 МГц 0,001 МГц Чувствительность: Минимальное значение эффективного напряжения 0,8 В при рабочем цикле от 20% до 80% и < 100 кГц; Минимальное значение эффективного напряжения 5 В при рабочем цикле от 20% до 80% и > 100 кГц. Измерение температуры Диапазон Разрешение Погрешность -50,0…1000,0 oC 0,1 oC ± (1,0% и.в. + 2,5 oC) Точность температурного датчика не учитывается. Дополнительные характеристики Питание Питание измерителя - Li-Pol аккумулятор 7,4 В 2400 мАч - встроенный аккумулятор CR2032 Категория электробезопасности CAT IV/600 В Условия окружающей среды и другие технические данные Диапазон рабочих температур 5…40 oC при относительной влажности макс. 80 % до 31oC, с линейным уменьшением до 50% при 40 oC Диапазон температур при хранении -20…60 oC при относительной влажности менее 80 % Класс защиты Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP67 Нормальные условия для поверки Температура окружающей среды: 23 ± 2 °C Влажность: 40…60 % Размеры 220 x 97 x 58 мм Масса (без элементов питания) не более 605 гр. Дисплей ЖКИ с подсветкой. Высота над уровнем моря ˂ 2000 м Тестирование диодов I = 0,9 мA, U0 = 3,2 В DC Целостность цепи Звуковая индикация R < 25 Ом, I < 0,35 мА Индикация превышения диапазона OL символ Коэфф.пиковых значений ≤ 3 для диапазона до 500 В с линейным уменьшением до ≤ 1,5 при 1000 В. Время отклика для функции PEAK > 1 мс Входное сопротивление > 10 MОм VAC > 9 МОм VDC Память (результаты) 2000 Память (регистратор) до 10000 отсчётов в зависимости от дискретизации. Частота измерений 20 измерений в секунду Предохранитель режим mA, µA: 0,8A/1000V режим A: 10A/1000V Время бездействия до автоматического выключения 5…60 мин. Соответствие требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 |  |
| --- | --- |