# Подробные технические характеристики

Переменный ток (True RMS)

| Диапазон | Диапазон частот | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| 30,00 A | 50…100 Гц | 0,01 A | ± (3,0% и.в. + 8 е.м.р) |
| 300,0 А |  | 0,1 A | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) |
| 1000 А |  | 1 A |  |
| 3000 А | 50 Гц | 1 A |  |

- Значения силы тока определены в интервале от 10 до 100% диапазона;

- Диапазон частоты: 50…400 Гц.

Частота

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 400,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,5% и.в. + 8 е.м.р) |

- Диапазон частоты: 40…400 Гц;

- Измерение от 30 А.

## Дополнительные характеристики

| Питание |
| --- |
| Питание измерителя | Элемент питания LR6 (АА) – 2 шт. |
| Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |

| Условия окружающей среды и другие технические данные |
| --- |
| Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
| Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Размеры | 150 x 65 x 35 мм |
| Размеры гибких клещей | 140 х 180 мм |
| Масса | 180 гр. / 240 гр. (с элементами питания) |
| Дисплей | ЖКИ с подсветкой 4-х цифровой |
| Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
| Показания переменного тока | True RMS |
| Диапазон частоты переменного тока | 50…400 Гц |
| Индикация превышения диапазона | OL |
| Индикация разряда батареи |  |
| Частота измерений | 3 изм./сек |
| Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции | 5 Гц (RMS) 1 сек. |
| Время бездействия до автоматического отключения | 15 мин. |
| Макс. высота падения | 2 м |
| Тип корпуса | Двухкомпозитный |
| Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
| Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |