Подробные технические харктеристики MRU-20:

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 10,0...99,9 | 0,1 |  |
| 100...999 | 1 |  |
| 1,00...1,99 Ом | 0,01 кОм |  |

Дополнительную погрешность, связанную с сопротивлением измерительных зондов, можно увидеть на экране измерителя.
Измерение сопротивления зондов RH, RS

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 000...999 Ом | 1 Ом | ±(5% (RS + RE + RH) + 3 е.м.р.) |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм |  |
| 10,0...50,0 кОм | 0,1 кОм |  |

Измерение напряжения помех (шума)

Внутреннее сопротивление: ≈100кОм

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0...100 В | 1 В | ±(2% и. в. + 3 е. м. р.) |

Измерение сопротивления проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов (металлосвязь) (2p);

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 10,0...99,9 | 0,1 |  |
| 100...199 | 1 Ом |  |

| Дополнительные технические характеристики |
| --- |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 i IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 300V согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса EN 60529 | IP54 |
| Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RE | 24В |
| Максимальное напряжение шума при котором может проводится измерение RCONT | 3 В |
| Измерение максимального напряжения шума | 100 В |
| Частота измерительного тока RE | 125 Гц |
| Измерительное напряжение RE | 25 В или 50 В |
| Измерительный ток RE | 20 mA |
| Максимальное сопротивление измерительных зондов | 50 кОм |
| Измерительный ток RCONT (при UBAT ≥ 9,0 В) | 200 mA |
| Максимальное напряжение RCONT | 13 В |
| Количество измерений RE | > 1000 (5 Ом, 2 изм./мин.) |
| Габаритные размеры | 260×190×60 мм |
| Масса измерителя с элементами питания | около 1,3 кг |
| Рабочая температура | -10..+55 °C |
| Температура хранения | -20...+70 °C |
| Время до самовыключения | 5 минут |

- Гарантия: 36 месяцев
- Номер в Госреестре: 41925-09
- Класс защиты: IV 300V согласно PN-EN 61010-1
- Температурный диапазон: -10..+55 °C
- Габариты ШxВxГ: 260×190×60 мм
- Масса: около 1,3 кг

Номер в Госреестре СИ РФ: 41925-09