| Дополнительные технические характеристики комплекта приборов Sonel LKZ-720 класс изоляции двойная, согласно PN-EN 61010-1 категория безопасности генератора CAT III 600В по PN-EN 61010-1 степень защиты корпуса генератора в соответствии с PN-EN 60529 IP67 степень защиты корпуса приёмника в соответствии с PN-EN 60529 IP40 изделие соответствует требованиям по электромагнитной совместимости стандартам ГОСТ Р 51522.1-2011, PN-EN 61326-1:2013, PN-EN 61326-2-2:2013 изделие соответствует требованиям по электромагнитной совместимости Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 питание генератора 4 алкалиновых элемента 1,5V AA LR6 или 4 аккумулятора NiMH типа АА питание приёмника алкалиновый элемент 9V типа 6LR61 максимальное рабочее напряжение на генераторе 500 V rms (707 V ampl) максимальное рабочее напряжение на контактном зонде 500 V rms (707 V ampl) габаритные размеры генератора (длина x ширина x глубина) 221 x 102 x 62 мм масса генератора примерно 0,7 кг габаритные размеры приёмника (длина x ширина x глубина) 245 x 77 x 52 мм масса приёмника примерно 0,4 кг рабочая температура –10..+ 50 °C температура хранения –20..+60 °C температура для калибровки +23 ± 2 °C максимальная глубина обнаружения объекта (режим «ток») 2 м максимальная дальность обнаружения объекта (режим «мощность») 500 м максимальный радиус действия бесконтактной «неонки» в воздухе 0,2 м в бетоне 0,03 м |  |
| --- | --- |

Гарантия: 24 месяца

Температурный диапазон: –10…+ 50 °C

Масса: 1,1 кг

Индекс: WMGBLKZ720

Стандартная комплектация:

|  | Количество | Индекс |
| --- | --- | --- |
| Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 | WAKRORE20K02 |
| Зажим «Крокодил» изолированный черный K01 | 1 | WAKROBL20K01 |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 26 см | 1 | WASONG26 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» голубой | 1 | WASONBUOGB1 |
| Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 | WAPRZ1X2BUBB |
| Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
| Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ020REBB |
| Футляр М6 | 1 | WAFUTM6 |
| Элемент питания алкалиновый 1,5V AA LR6 | 4 | # |
| Элемент питания алкалиновый 9V 6LR61 | 1 | # |

## Дополнительная комплектация:

|  | Индекс |
| --- | --- |
| LKN-720 Генератор | # |
| Бесконтактный зонд | WASONBDOT |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Клещи измерительные С-8 | WASONCEGC8 |
| Клещи передающие N-1 | WACEGN1BB |
| Контактный зонд | WASONDOT |
| Переходник LKO-720/C-8 | WAADALKOC8 |