| Основные технические характеристики 3х-секционных магазинов серии МС от 0,1 Ом |
| --- |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления |
|  |  |  | МС-3-01/1 | МС-3-01/2 | МС-3-01/3 |
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 A | ± 0,005× Rвспр | ± 0,01× Rвоспр | ± 0,01× Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2A | ± 0,001× Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 1 А | ± 5*10-5 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| Основные технические характеристики 3х-секционных магазинов серии МС от 100 Ом |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления |
|  |  |  | МС-3-100/1 | МС-3-100/2 | МС-3-100/3 |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22 А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 1 KОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 KОм | 5 Вт | 7 мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| Основные технические характеристики 3х-секционных магазинов серии МС от 100 кОм |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления |
|  |  |  | МС-3-100k/1 | МС-3-100k/2 | МС-3-100k/3 |
| 10 × 100 KОм | 3 Вт | 5 мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5Вт | 0,7мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5Вт | 0,2мА | ± 0,001× Rвоспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| Основные технические характеристики 6ти-секционных магазинов серии МС от 0,1 Ом |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления |
|  |  |  | МС-6-01/1 | МС-6-01/2 | МС-6-01/3 |
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 А | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2 А | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 1 KОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 KОм | 5 Вт | 7 мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| Основные технические характеристики 6ти-секционных магазинов серии МС от 100 Ом |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления |
|  |  |  | МС-6-100/1 | МС-6-100/2 | МС-6-100/3 |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 1 KОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 KОм | 5 Вт | 7 мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 100 KОм | 3 Вт | 5 мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5Вт | 0,7мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5Вт | 0,2мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Основные технические характеристики 9ти-секционных магазинов серии МС от 0,1 Ом |
| Номиналы сопротивления ступеней декад | Pma× | Ima× | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения сопротивления |
|  |  |  | МС-9-01/1 | МС-9-01/2 | МС-9-01/3 |
| 10 × 0,1 Ом | 5 Вт | 7 A | ± 0,005 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр | ± 0,01 × Rвоспр |
| 10 × 1 Ом | 5 Вт | 2,2A | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| 10 × 10 Ом | 5 Вт | 0,7А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 100 Ом | 5 Вт | 0,22А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 1 KОм | 5 Вт | 0,07 А | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 KОм | 5 Вт | 7мA | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 100 KОм | 3 Вт | 5 мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 1 МОм | 0,5Вт | 0,7мА | ± 5*10-4 × Rвспр | ± 0,002× Rвоспр | ± 0,005× Rвоспр |
| 10 × 10 МОм | 0,5Вт | 0,2мА | ± 0,001 × Rвоспр | ± 0,002 × Rвоспр | ± 0,005 × Rвоспр |
| Дополнительные технические характеристики |
|  |  |  | MC-3 | MC-6 | MC-9 |
| Гараритные размеры, мм |  |  | 215×130×150 | 550×130×150 | 550×260×150 |
| Масса, не более, кг |  |  | 3 | 6 | 9 |

Климатические условия применения:

— температура        от 10 до 25

— влажность           от 25 до 80

— атмосферное давление, мм. рт. ст. 	 от 630 до 800

Условия хранения:

— температура, °C  от -20 до +60

— влажность, % 	от 25 до 80

Степень защиты корпуса	IP40

Электрическая прочность изоляции	2 кВ

Сопротивление изоляции	> 10 ГОм