Электронный термометр RELSIB WT51  технические характеристики:

| Диапазон измерения, °С: | -40 …+125 |
| --- | --- |
| Пределы абсолютной погрешности, °С | от +30,0 до +45,0 ±0,2 от -10,0 до +70,0 ±0,5 от -40,0 до -10,0 ±0,7 от +70,0 до +125,0 ±0,7 |
| Период передачи данных: | 1 сек |
| Температура хранения,°С | от -20 до +60 |
| Расстояние передачи данных, м: | до 50 |
| Максимальное количество термометров, одновременно работающих с одним устройством | 3...6 |
| Герметичность: | IP 54 |
| Габаритные размеры (ш х д х в), не более: | 28 мм x 125 мм x 12 мм |
| Масса, не более, г: | 50 |
| Условия эксплуатации: | -30…+50°С, до 95% отн. вл., 84,0…106,7 кПа атм. давл. |
| Мощность электромагнитного излучения, не более: | 4 дБм (2,5 мВт) |
| Время непрерывной работы от одного элемента питания: | 6 месяцев |
| Элемент питания: | CR2032 |
| Интерфейс передачи данных: | Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) |
| Операционная система мобильного Приложения, версия, не ниже: | iOS v7.1 и выше, Android 4.3 и выше |
| Материал зонда | сталь нержавеющая пищевая 12Х18Н10Т |
| Габаритные размеры, не более, мм: – корпус термометра – зонд | длина – 76,0; ширина – 28,0; глубина – 12,0; диаметр – 3,0; длина – 86,0; 200,0*; 300,0* |

* Термометры с длиной зонда 200,0 и 300,0 мм поставляются по заявке Заказчика.