| Свойство | Значение |
| --- | --- |
| Закон управления | Скалярный |
| Питание | Номинальное напряжение сети, В | Однофазное 220 В (170~240 В) 50 Гц |
| Выходные характеристики | Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,37 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 |
|  | Номинальный ток двигателя, А | 1,7 / 2,3 / 3,4 / 4,6 / 6,8 |
|  | Рабочая перегрузка по току, А | 120% в течение 1 минуты, 150% в течение 6 секунд |
|  | Диапазон выходной частоты | 0~120 Гц |
|  | Дискретность установки частоты | 0,1 Гц при цифровом задании частоты; до 0,01 Гц при задании частоты по линейному входу |
|  | Точность удержания частоты | 0,1 Гц |
|  | Время разгона/торможения | 0,1~3600 с, задается раздельно для разгона и торможения |
|  | Вольт-частотные характеристики | Линейная, квадратичная |
|  | Несущая частота | 2,5~10 кГц с шагом 0,1 кГц |
|  | Режимы управления двигателем | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция |
|  | Функции управления и регулирования | Перезапуск при пропадании сетевого питания; Встроенный ПИД-регулятор с функцией останова при отсутствии расхода; |
| Внешние интерфейсы | Индикация | 4-х разрядный семисегментный LED индикатор. |
|  | Линейный вход (2 шт.) | 4~20 мА (100 Ом) с питанием +15 В, 30 мА, гальваноразвязанный |
|  | Дискретный вход (3 шт.) | "сухой контакт" либо "открытый коллектор" |
|  | Дискретный выход (1 шт.) | "открытый коллектор" |
|  | Цифровой интерфейс | Встроенный гальванически развязанный интерфейс RS-485 с открытым протоколом MODBUS RTU |
|  | Выходное напряжение | 15 В постоянного тока, 100 мА |
| Функции защиты | Медленная перегрузка по току, быстрая перегрузка по току, перегрев, межфазное замыкание нагрузки, замыкание фазы нагрузки на землю, обрыв/перекос фаз сети, высокое/низкое напряжение сети, защита двигателя от заклинивания / холостого хода по коэффициенту мощности |
| Параметры окружающей среды | Климатическое исполнение | УХЛ3.1 по ГОСТ15150 |
|  | Класс защиты | IP20 по ГОСТ 14254 |
|  | Способ охлаждения | Естественное воздушное |
|  | Нормальная рабочая температура | 0 ... +40°С |
|  | Предельная рабочая температура | -10°С ... +50°С (с ограничением мощности) |
|  | Влажность воздуха | от 20% до 90%, без образования конденсата |
|  | Требования к месту установки | До 1000 м над уровнем моря (выше с ограничением мощности) Отсутствие в воздухе токопроводящих взвесей (металлическая, угольная пыль) Отсутствие агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей и газов Отсутствие действия прямых солнечных лучей |
|  | Вибрация | Частота не более 20 Гц, амплитуда не более 0,2g |