| Свойство | Значение |
| --- | --- |
| Характеристики системы водоснабжения | Максимальное рабочее давление | 6 кгс/см2 |
|  | Максимальная производительность насоса (скорость потока) | 7,2 м3/ч |
|  | Порог срабатывания защиты по давлению | 5,5 кгс/см2 |
|  | Разрешающая способность по давлению | 0,1 кгс/см2 |
|  | Заводская установка давления | 4,0 кгс/см2 |
| Питание | Номинальное напряжение сети, В | Однофазное 220 В (170~240 В) 50 Гц |
| Выходные характеристики | Номинальная мощность двигателя, кВт *1 | 0,37 / 0,5 / 0,75 / |
|  | Номинальный ток двигателя, А | 1,7 / 2,3 / 3,4 / |
|  | Рабочая перегрузка по току, А | 120% в течение 1 минуты, 150% в течение 6 секунд |
|  | Режимы управления двигателем | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция |
|  | Функции управления и регулирования | Перезапуск при отказе сетевого питания |
|  | Регулирование | Встроенный ПИД-регулятор |
|  | Режимы | Запуск, Работа, Stand By (спящий режим) |
| Внешние интерфейсы | Индикация | 4-х разрядный семисегментный LED индикатор. |
|  | Линейный вход (2 шт.) | 4~20 мА (100 Ом) с питанием +15 В, 30 мА, гальваноразвязанный |
|  | Дискретный вход (3 шт.) | "сухой контакт" либо "открытый коллектор" |
|  | Дискретный выход (1 шт.) | "открытый коллектор" |
|  | Цифровой интерфейс | Встроенный гальваноразвязанный RS-485 с открытым протоколом MODBUS RTU |
|  | Выходное напряжение | 15 В постоянного тока, 100 мА |
| Функции защиты | Перегрузка по току, перегрев, высокое/низкое напряжение сети, защита двигателя от заклинивания/холостого хода |
| Функции сигнализации | Световая сигнализация при наличие протечки в системе водоснабжения |
| Параметры окружающей среды | Климатическое исполнение | УХЛ3.1 по ГОСТ15150 |
|  | Класс защиты | IP20 по ГОСТ 14254 |
|  | Способ охлаждения | Естественное воздушное |
|  | Нормальная рабочая температура | 0 ... +40°С |
|  | Предельная рабочая температура | -10°С ... +50°С (с ограничением мощности) |
|  | Влажность воздуха | от 20% до 90%, без образования конденсата |
|  | Требования к месту установки | До 1000 м над уровнем моря (выше с ограничением мощности) Отсутствие в воздухе токопроводящих взвесей (металлическая, угольная пыль) Отсутствие агрессивных и легковоспламеняющихся жидкостей и газов Отсутствие действия прямых солнечных лучей |
|  | Вибрация | Частота не более 20 Гц, амплитуда не более 0,2g |

*1 - при подборе ЧП необходимо руководствоваться правилом: мощность насоса не должна превышать мощность ЧП