| Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
| --- | --- |
| Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более |  |
| исполнение 2В | ±2,0 |
| исполнение 3В в диапазоне от 60 до 99 % | ±2,0 |
| исполнение 3В в диапазоне от 0 до 60 % | ±1,0 |
| Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0,2 |
| Диапазоны измеряемых температур | см. характеристики преобразователей |
| Абсолютная погрешность измерения температуры, °С, не более: |  |
| -20...+60 | ±0,2 |
| -45...-20, +60...+150 | ±0,5 |
| Постоянная времени измерения влажности, с, не более | 60 |
| Количество точек автоматической статистики | 10000 |
| Номинальное напряжение, В | 3.6 |
| Ресурс батареи, ч, не менее | 100 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Допустимые отклонения напряженияпитания от номинального значения | -15%... +10% |
| Количество каналов измерения | 2 |
| Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 1000 |
| Интерфейс связи с компьютером | USB |
| Масса блока измерения, кг | 0,6 |
| Габаритные размеры блока измерения, мм, не более |  |
| Рабочие условия применения блока измерения: |  |
| - температура воздуха, оС | -20...+40 |
| - относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...98 |
| - атмосферное давление, кПа | 84...106 |
| Средний срок службы, лет | 5 |