Технические характеристики прибора РЕЙС-45:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная длина измеряемых кабелей, при коэффициенте укорочения 1,600 | 8000 м |
| Разрешение по длине | не хуже 4 см |
| Инструментальная погрешность измерения длины | не более 0,2% |
| Пределы коэффициентов укорочения | 1,000...6,999 |
| Отображение информации | LCD дисплей с разрешением 128х64 |
| Питание | 4 аккумулятора ААА |
| Мощность потребления, не более | 0,3 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -10....+50 ºС |
| Габаритные размеры | 125 х 80 х 35 мм |
| Вес | 0,25 кг |