### Технические характеристики ERS-2

| Диапазон воспроизведения времени срабатывания УЗО в ручном режиме | Разрешение | Предел допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения времени срабатывания УЗО |
| --- | --- | --- |
| 10 мс ... 190 мс | 10 мс | ± (0,002 × tвоспр + 0,2 мс) |
| 200 мс ... 900 мс | 10 мс | ± (0,005 × tвоспр + 0,2 мс) |

Номиналы установки времени срабатывания УЗО в автоматическом режиме воспроизведения: 10 мс; 20 мс; 40 мс; 180 мс; 490 мс

### Дополнительные технические характеристики

| Габаритные размеры не более, мм: | 252×102×112 |
| --- | --- |
| Масса не более, г: | 1290 |
| Рабочие условия применения: |
| по температуре, °C | 10...40 |
| по влажности не более, % | 80 |
| по атмосферному давлению, мм рт. ст. | 630...800 |

Гарантия: 36 месяцев

Номер в Госреестре: 68961-17

Габариты ШxВxГ: 240×100×200 мм

Масса: 1290 г Код для заказа WMRUERS2